Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series

Motor

| Zylinderzahl/-anordnung |  | 12/V, 3 Ventile pro Zylinder |
| --- | --- | --- |
| Hubraum | cm3 | 5980 |
| Bohrung x Hub | mm | 82,6 x 93,0 |
| Nennleistung | kW/PS | 493/670 bei 5400/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 1000** bei 2200-4200/min |
| Verdichtungsverhältnis |  | 9,0 : 1 |
| Gemischaufbereitung |  | Mikroprozessorgesteuerte Benzineinspritzung, Biturbo-Aufladung |

Kraftübertragung

| Antrieb |  | Standardantrieb |
| --- | --- | --- |
| Getriebe |  | AMG SPEEDSHIFT PLUS 5-Gang-Automatik |
| Übersetzungen | Achsantrieb 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Rückwärtsg. | 2,65 3,60 2,19 1,41 1,00 0,83 –3,16/–1,93 |

Fahrwerk

| Vorderachse | Vierlenkerachse, einstellbares Gewindefahrwerk |
| --- | --- |
| Hinterachse | Raumlenkerachse, einstellbares Gewindefahrwerk |
| Bremsanlage | Verbundbremsscheiben vorn und hinten innen belüftet und perforiert, Fußfeststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® |
| Lenkung | Zahnstangen-Servolenkung mit Parameter-Funktion, Lenkungsstoßdämpfer |
| Felgen | vorn: 9,5 J x 19; hinten: 11,5 J x 20 |
| Reifen | vorn: 265/35 ZR 19; hinten: 325/30 ZR 20 |

Maße und Gewichte

| Radstand | mm | 2560 |
| --- | --- | --- |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1684/1658 |
| Gesamt-Länge | mm | 4589 |
| Gesamt-Breite | mm | 1960 |
| Gesamt-Höhe | mm | 1310 |
| Wendekreis | m | 13,55 |
| Kofferraumvolumen* | l | 210 |
| Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1870 |
| Zuladung (Basis ff. nach DIN) | kg | 305 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2100 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 80/14,0 |

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 3,8 |
| --- | --- | --- |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 320** |
| Kraftstoffverbrauch NEFZ ges. | l/100 km | 14,4 |

* nach VDA-Messmethode; ** elektronisch begrenzt.

Mercedes-Benz ML 63 AMG

Motor

| Zylinderzahl/-anordnung |  | 8/V, 4 Ventile pro Zylinder |
| --- | --- | --- |
| Hubraum | cm3 | 6208 |
| Bohrung x Hub | mm | 102,2 x 94,6 |
| Nennleistung | kW/PS | 375/510 bei 6800/min |
| Nenndrehmoment | Nm | 630 bei 5200/min |
| Verdichtungsverhältnis |  | 11,3 : 1 |
| Gemischaufbereitung |  | Mikroprozessorgesteuerte Benzineinspritzung, HFM |

Kraftübertragung

| Antrieb |  | Permanenter Allradantrieb, Momentenverteilung 40 : 60 (v/h) |
| --- | --- | --- |
| Getriebe |  | AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Übersetzungen | Achsantrieb 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang Rückwärtsg. | 3,45 4,38 2,86 1,92 1,37 1,00 0,82 0,73 –3,42/–2,23 |

Fahrwerk

| Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Bremsmomentabstützung, voll tragendes Luftfedersystem mit Niveauregulierung AIRMATIC, adaptives Dämpfungssystem (ADS), Drehstab-Stabilisator |
| --- | --- |
| Hinterachse | Vierlenkerachse, Anfahr- und Bremsmomentab-stützung, voll tragendes Luftfedersystem mit Niveau-regulierung AIRMATIC, adaptives Dämpfungssystem (ADS), Drehstab-Stabilisator |
| Bremsanlage | Hydraulische Zweikreisbremse mit Unterdruck-verstärker und Bremsassistent, Stufenhauptbrems-zylinder, Scheibenbremsen rundum innen belüftet und angelocht, Fußfeststellbremse, ABS, ESP®, 4ETS |
| Lenkung | Zahnstangen-Parameterlenkung, Lenkungsstoßdämpfer |
| Felgen | 10 J x 20 |
| Reifen | 295/40 R 20 |

Maße und Gewichte

| Radstand | mm | 2915 |
| --- | --- | --- |
| Spurweite vorn/hinten | mm | 1635/1639 |
| Gesamt-Länge | mm | 4820 |
| Gesamt-Breite | mm | 1951 |
| Gesamt-Höhe | mm | 1863 |
| Wendekreis | m | 11,6 |
| Kofferraumvolumen* | l | 551-2050 |
| Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2310 |
| Zuladung | kg | 570 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2880 |
| Tankinhalt/davon Reserve | l | 95/15 |

Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch

| Beschleunigung 0-100 km/h | s | 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250** |
| Kraftstoffverbrauch NEFZ ges. | l/100 km | 16,5 |

* nach VDA-Messmethode; ** elektronisch begrenzt.